# МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

# ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

# ФГУ «Владимирская государственная зональная

# машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-125-09 (4210132)

Машинная технология транспортного обеспечения уборки зерновых культур с использованием системы ВИМЛИФТ

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Государственное научное учреждение «Всероссийский институт механизации» (ГНУ «ВИМ») Россельхозакадемии, г.Москва. | 109428, г.Москва, ул. 1-ый Институтский проезд, д.5 Телефон: (095) 171-19-33, 174-86-65 Факс: (095) 174-86-67 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Машинная технология транспортного обеспечения уборки зерновых культур с использованием системы ВИМЛИФТ |
| Назначение | Технология транспортного обеспечения перевозок сельскохозяйственных грузов с использованием системы ВИМЛИФТ предназначена для перевозки урожая зерновых, картофеля, кормов и других культур. Особенностью технологии ВИМЛИФТ является замена серийных автотранспортных средств в период уборки урожая на сменные кузова со специальным оборудованием. |
| Качество работы |
|  | ТПМ-16+КСУ-8,5 |
| Потери груза, % | 0 |
| Полнота разгрузки, % | 100 |
| Производительность за 1час, т: | Т-150К+ТПМ-16 + КСУ-8,5 (перевозка от комбайнов на край поля) | КамАЗ 53205 с МПР-1+ КСУ-8,5 (перевозка с края поля на зерноток) | Автомобили серийной технологии КамАЗ 45143 / КамАЗ 53215 |
|  | 11,6 | 11,7 | 4,81/6,81 |
| Условия эксплуатации: |  |
| агрегатирование: |  |
| ТПМ-16 (полуприцеп, оборудованный системой мультилифт) | с тракторами тяг.кл. 3 на тягово-сцепное устройство ТСУ-3 и ВОМ 1000 мин-1 (Т-150К) |
| КСУ-8,5 (кузов сменный универсальный) | ТПМ-16 и автомобили КамАЗ с механизмом погрузочно-разгрузочным МПР-1 |
| - трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |
| ТПМ-16 | 0,27 |
| КСУ-8,5 | 0,05 |
| - эксплуатационная надежность | хорошая |
| - удобство управления | удобно |
| - безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машин |
| Оценка технологии транспортного обеспечения перевозок сельскохозяйственных грузов с использованием системы ВИМЛИФТ выполнялась комплексом, в состав которого входили следующие машины и оборудование: |
| 1. Самоходные зерноуборочные комбайны: РСМ-10Б «Дон 1500Б» и Енисей 1200 НМ, предназначенные для прямой уборки зерновых колосовых культур со сбором зерна в собственный бункер и дальнейшей выгрузки его в транспортное средство. 2. Трактор Т-150К в агрегате с полуприцепом ТПМ-16, предназначенный для транспортировки тракторного полуприцепа ТПМ-16 с кузовом КСУ-8,5 в полевых условиях. 3. Тракторный полуприцеп ТПМ-16 предназначенный для транспортировки груженых сменных кузовов КСУ-8,5 от комбайна до края поля и пустых кузовов с края поля к комбайнам под их разгрузку. 4. Автомобиль КамАЗ, оборудованный погрузочно-разгрузочным устройством МПР-1, предназначен для доставки зерна, загруженного в сменные кузова, с края поля на пункт дальнейшей обработки зерна и доставки пустых сменных кузовов от зернотока на край поля. 5. Кузов сменный универсальный КСУ-8,5 в количестве 3-х штук предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов с использованием автомобильных и тракторных носителей, оборудованных погрузочно-разгрузочными устройствами типа МПР-1. |
| Техническая характеристика |
| Самоходный зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон 1500Б» Показатель Значение показателя по ТУ, НД по данным испытаний Тип самоходный с одним барабанным молотильным аппаратом Конструкционная ширина жатки, м 7,0 7,0 Объем бункера, м3 не менее 6,0 6,5 Скорость рабочая, км/ч до 10 5,2 Производительность по зерну, т/ч: основного времени до 14,0 9,9 сменного времени нет данных 6,99 Производительность выгрузного устройства бункера, т/мин. 2,5 1,7 |
| Самоходный зерноуборочный комбайн Енисей 1200 НМ Тип самоходный с одним барабанным молотильным аппаратом Конструкционная ширина жатки, м 5,0 4,9 Объем бункера, м3 4,5±0,05 4,5 Скорость рабочая, км/ч до 10 4,8 Производительность по зерну, т/ч: основного времени 10,8 6,53 сменного времени нет данных 4,62 Производительность выгрузного устройства бункера, т/мин. нет данных 1,7 Трактор Т-150К Показатель Значение показателя по НД по данным испытаний Тип колесный сельскохозяйственный общего назначения Тяговый класс 3 3 Мощность двигателя, л.с. 165 165,2 Транспортная скорость, км/ч: с грузом до 30 7,47 (средняя) без груза до 30 8,09 (средняя) Тракторный полуприцеп ТПМ-16 Показатель Значение показателя по ТЗ по данным испытаний Тип полуприцепной Агрегатируется трактора тяг. кл. 3 Т-150К (тяг.кл.3) Привод от ВОМ трактора, 1000мин-1 Транспортная скорость с полной массой, км/ч не более 30 до 30 Производительность, т/ч: основного времени нет данных 98,64 сменного времени нет данных 11,64 Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. 1 1 Масса полуприцепа, кг 6100 5021 Максимальная масса перевозимого груза, кг | 9500 9100 Время, с: не более: забора кузова с опорной поверхности 150 55/115* снятия кузова на опорную поверхность 150 68/73* Угол наклона кузова (максимальный) при снятии на землю и подъеме на полуприцеп, град не более 27 26 |
| Показатель Значение показателя по ТЗ по данным испытаний Типоразмер шин 16,5/70-18 (КФ-97) 16,5/70-18 (КФ-97) Давление в шинах, МПа 0,4 0,4 Подвеска полуприцепа на двух продольных полуэллип- тических рессорах Погрузочно-разгрузочный механизм (МПР-1) гидравлический с приводом от ВОМ трактора Грузоподъемность МПР-1, т нет данных 12 *) в числителе – данные без груза, в знаменателе – с грузом Кузов сменный универсальный КСУ-8,5 Показатель Значение показателя по ТЗ по данным испытаний Тип сменный, универсальный Агрегатируется тракторные и автомобильные носители, оборудованные МПР-1 ТМП-16; КамАЗ 53205 с МПР-1 Масса эксплуатационная, кг 1980 1982 Грузоподъемность, т 12 9,1 Объем кузова, м3 15 15,7 Угол наклона кузова при работе самосвала (максим.), град. 48 49 Автомобили КамАЗ, используемые для перевозки зерна Показатель Значение показателя КамАЗ 53205 с МПР-1 КамАЗы базовой технологии Тип самосвальный, трехосный Грузоподъемность, т 9,1 11,8/14,2* Скорость при перевозке груза, км/ч: с грузом 32,9 38,1/29,6* без груза 35,5 44,5/39,5* *) в числителе – КамАЗ-45143, в знаменателе – КамАЗ-53215 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Расчет эксплуатационно-технологических и экономических показателей новой технологии транспортного обеспечения уборки зерновых культур выполнен в сравнении с базовой (существующей в хозяйстве) технологией на уборке зерновых в объеме работ 700га. В обоих случаях транспортные комплексы обслуживали два зерноуборочных комбайна: РСМ-10Б «Дон-1500Б» и Енисей-1200НМ. Расчет выполнен на максимально возможное расстояние транспортировки зерна с поля на зерноток - 8,8км, при котором один КамАЗ с МПР-1 и тремя сменными кузовами КСУ-8,5 обеспечивал бесперебойную работу двух зерноуборочных комбайнов. В сравниваемой технологии эту работу выполняли два КамАЗа, которые простаивали в ожидании погрузки от 1,2ч до 1,7ч за цикл. В этом случае КамАЗы имеют запас времени и могут иметь значительно большую производительность, но их работа лимитировалась работой комбайнов. Таким образом, на дальних перевозках (с поля на зерноток) в новой технологии один КамАЗ с МПР-1 и тремя сменными кузовами КСУ-8,5 заменяет два КамАЗа. Однако грузоподъемность сменного кузова КСУ-8,5 (9,1т в среднем) меньше грузоподъемности кузовов КамАЗов (11,77т и 14,2т в среднем). Анализируя полученные экономические показатели, следует отметить, что новый технологический комплекс по отношению к базовому обеспечил: увеличение производительности автомобиля на отвозке зерна в 1,7 раза, за счет сокращения количества единиц, а следовательно, повышения интенсивности использования; исключение простоев автотранспорта; снижение себестоимости перевозки на 6,2%; при одинаковом количестве обслуживающего персонала в обеих технологиях трудоемкость уборки с применением новых машин на 26,4% ниже за счет уменьшения трудозатрат на транспортных работах, вследствие повышения производительности; годовая экономия совокупных денежных затрат получена в размере 15270,08 руб.; Учитывая, что новый комплекс транспортного обеспечения имея высокую стоимость, даже на малых объемах (700га) получил преимущество над серийной технологией транспортировки урожая. Поэтому для увеличения эффекта необходимо использовать новый комплект в хозяйствах на уборке урожая в течение года и на больших объемах. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Приемочными испытаниями машинной технологии транспортного обеспечения уборки зерновых культур с использованием системы ВИМЛИФТ установлено, что новая технология в сравнении с базовой позволяет: |
| снизить трудозатраты на 26,4% за счет увеличения интенсивности использования автотранспорта; получить годовую экономию совокупных денежных затрат в размере 15270 рублей. ФГУ «Владимирская МИС» рекомендует транспортное обеспечение с использованием системы ВИМЛИФТ применять в базовых технологиях уборки зерновых культур. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон: (49243) 6-03-47 Факс: (49243) 6-04-05 Е-mail: pna@vladmis.petush.elcom.ru |
| Испытания провел: | Ефремов С.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-125-09 (4210132) от 25 декабря 2009 г. |