# МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

# ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

# ФГУ «Владимирская государственная зональная

# машиноиспытательная станция»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 03-16-07 (1010023)

Смеситель-кормораздатчик EUROMIX I 870

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Авторемонтный завод» Саранский» (KUHN, Франция) | 430911, Республика Мордовия, Саранск, Луховка-1, Рабочая, 15 Тел.: (8342) 25-84-63; 25-85-57 Факс: (8342) 25-83-03 E-mail: mam@ oao mam.ru |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Смеситель-кормораздатчик EUROMIX I 870 |
| Назначение | Смеситель-кормораздатчик EUROMIX I 870 предназначен для приготовления (разрыхления, измельчения, смешивания) и раздачи кормовых смесей из различных компонентов: зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, брикетированные корма, твердые и жидкие кормовые добавки. Смеситель используется в животноводческих помещениях, а также на откормочных площадках вне помещений. Зоны применения: зоны ведения животноводства, кроме горных областей. |
| Качество работы: |
| скорость движения машины при раздаче корма, км/ч | 0,70–2,19 |
| норма раздачи кормосмеси, кг/м пог. | от 2,6 до 137,8 (при установочной норме от 5 до 100) |
| Пропускная способность, кг/с | от 12,7 до 24,8 |
| объемная пропускная способность, дм3/с | 0,042-0,014 (при объемной массе кормовой смеси от 218 до 306 кг/м3) |
| потери корма при раздаче, % | 0,3-0,5 |
| качество смешивания кормов, % | от 2,57 до 3,73 |
| время приготовления кормосмеси, с. измельченная масса | 655-726 |
| неизмельченная масса | 726-780 |
| степень измельчения, % | 2,25 |
| Производительность в режимах, т/час, основного времени: |  |
| смесителя | 10,9-22,1 |
| смесителя-раздатчика | 8,8-17,7 |
| Условия эксплуатации: |
| навеска (присоединение) на трактор | полуприцепное устройство |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический, с приводом от гидросистемы трактора |
| регулировка нормы раздачи кормосмеси | высотой поднятия дозирующих заслонок, скоростью движения агрегата, частотой вращения ВОМ (оборотами двигателя трактора) |
| время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч | 0,09 |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 1,4-2: (МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность, кВт | 44 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,08 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Смеситель-кормораздатчик EUROMIX I 870 (далее смеситель) состоит из бункера (смесительной камеры) с механизмом для разрезания рулонов и смешивания компонентов, раздаточного транспортера и двух дозирующих клапанов, взвешивающего устройства и пульта управления, гидросистемы. Бункер установлен на шасси, включающее в себя балку с ходовыми колесами, дышло с опорой для стоянки, бампер. Шасси оборудовано рабочей пневматической тормозной системой, стояночным тормозом с ручным механическим приводом и световой сигнализацией. На шасси установлен механизм привода рабочих органов. Привод осуществляется от ВОМ трактора 540мин-1 через карданную передачу, промежуточный вал и угловой редуктор, карданный вал снабжен предохранительной муфтой. |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |
| длина | 4300 |
| ширина | 2310 |
| высота | 2420 |
| ширина при раздаче кормов | 2700 |
| Объем смесительной камеры, м3 | 8 |
| Дорожный просвет, мм | 240 |
| Масса машины, кг, конструкционная | 2978 |
| Рабочая скорость, км/ч | 1,6-2,2 |
| Транспортная скорость, км/ч | 11,8-15,1 |
| Ширина колеи, мм | 1700 |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,6 |
| Высота выгрузки, м | 0,5 |
| Средняя скорость вращения шнека, мин-1 | 29 |
| Количество персонала обслуживающего агрегат | 1 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Минимально возможная норма раздачи корма составила 6,3кг/пог.м, что близко к требованиям ТЗ (5,0кг/пог.м), а максимально возможная норма выдачи 137,8кг/пог.м на 37,8% превышает требования ТЗ (100кг/пог.м). Качество смешивания компонентов кормовой смеси удовлетворительное, неравномерность составила от 2,57 до 3,73% (по ТЗ не более 10%). |
| Производительность: |  |
| - в режиме смесителя-раздатчика за 1ч, т основного времени сменного времени эксплуатационного времени | 6,6-8,9 (по ТЗ не менее 7,0т/ч) 4,2-5,4 4,1-5,3 |
| - в режиме смесителя за 1ч,т основного времени | 7,5-14,2 |
| Безопасность движения | Для обеспечения безопасности транспортных переездов машина оборудована рабочей тормозной системой с пневмоприводом, задними внешними световыми приборами. Стояночные тормоза обеспечивают удержание загруженного кормораздатчика при установке его на уклоне 18%. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное ТО, периодические ТО-1 и ТО-2. Трудоемкость: ежесменного – 0,08чел.-ч, периодического ТО-1 – 0,18чел.-ч, периодического ТО-2 – 0,52чел.-ч. Техническое описание и руководство по эксплуатации составлено в полном объеме, однако, имеется разночтение данных таблицы смазки и химмотологической карты по количеству точек смазки и их периодичности. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Смеситель-кормораздатчик EUROMIX I 870 соответствует требованиям НД по основным показателям назначения, надежности и безопасности, выявленные отклонения от требований НД не влияют на качество выполнения технологического процесса. Рекомендуется смеситель-кормораздатчик EUROMIX I 870 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |
| Испытания проведены | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2. |
| Испытания провел: | Ротачев Ю.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-16-07(1010023) от 11 июля 2007 года |