МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-24-10 (4090032)

Картофелесажалка MIEDEMA CP 42P

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Колнаг» | 140414, Московская обл., Коломенский р-н, Щуровское военное лестничество, стр. 1 т.(49661) 2-06-92, 3-11-53 E-mail: info@kolnag.ru |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Картофелесажалка MIEDEMA CP 42P |
| Назначение | Четырехрядная полуприцепная автоматическая картофелесажалка элеваторного типа с гидравлически поднимающимся бункером MIEDEMA CP 42P предназначена для посадки непророщенного картофеля с заданным (регулируемым) шагом на регулируемую глубину в предварительно подготовленную почву. Картофелесажалка может применяться во всех почвенно-климатических зонах, где возделывается картофель, на участках с уклоном до 8 градусов, не рекомендуется применять на почвах засоренных камнями размером более 150мм. Картофелесажалка агрегатируется с тракторами тягового класса не ниже 1,4 (типа МТЗ-82), мощностью не менее 70л.с. Картофелесажалка может выпускаться в двух вариантах: для посадки картофеля с междурядьями 75см и 90см. |
| Качество работы: |
| Скорость движения, м/с | 1,75 |
| Заданный шаг посадки, см | 25,0 |
| Распределение клубней в ряду: |  |
| среднее расстояние между клубнями, см | 27,4 |
| стандартное отклонение, ( см | 8,7 |
| коэффициент вариации, % | 31,7 |
| равномерность распределения клубней, % | 79,2 |
| количественная доля пропусков, % | 2,08 |
| количественная доля двойников, % | 2,08 |
| коэффициент сохранения шага посадки | 0,91 |
| Глубина заделки клубней: |  |
| средняя, см | 12,1 |
| стандартное отклонение, ( см | 1,2 |
| коэффициент вариации, % | 10,0 |
| Ширина основных междурядий, см | 75,0 |
| Производительность, га/ч | 1,67 |
| Условия эксплуатации: |  |
| навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | на ТСУ-1Ж (прицепная планка) |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| настройка рабочих органов | ручная |
| время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч | 0,15 |
| Агрегатирование | трактора тяг.кл. не ниже 1.4 (МТЗ-82.1) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,23 |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобное |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Картофелесажалка в базовой комплектации состоит из рамы, бункера, опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов, опорных колес, колес контроля глубины, сошников, гидросистемы, сницы, маркеров, бороздозакрывающих дисков, деталей привода. Перед началом посадки семенной картофель засыпается в бункер. С помощью гидросистемы бункер поднимается в рабочее положение. Семенной картофель попадает в бункер-питатель. При движении картофелесажалки приводное колесо через цепные передачи приводит в движение чашечный транспортер высаживающего аппарата. Клубни картофеля захватываются чашками транспортера, перемещаются им и укладываются с заданным шагом в образованную сошником борозду. Бороздозакрывающие диски засыпают клубни картофеля в борозде. Глубина посадки регулируется перестановкой в нужное положение колес контроля глубины. Картофелесажалка по заказу покупателя (потребителя) может быть оборудована опрыскивающим комплектом для обработки картофеля в процессе посадки, а также комплектом для внесения гранулированных удобрений. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| в рабочем положении | 5120×3090 (без маркеров)×2560 |
| в транспортном положении | 5070×3090×3020 |
| Число высаживаемых рядов | 4 |
| Глубина посадки, см | до 18 |
| Масса, кг | 3332 (с дополнит. оборудованием) |
| Вместимость бункера, м3 | 3,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 9 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Условия проведения испытаний соответствовали предъявляемым требованиям. Скорость движения агрегата составляла 1,75 м/с (5,6 км/ч). Ширина междурядий – 75 см. В результате испытаний получены следующие показатели качества: среднее расстояние между клубнями при заданном шаге посадки 25,0 составило 27,4 см, коэффициент сохранения шага посадки – 0,91 (норматив отсутствует); равномерность распределения клубней получено 79,2%, что соответствует требованиям с/х производства – не менее 60%; количественная доля пропусков – 2,08%, двойников – 2,08%, что находится на границе требований (по требованиям с/х производства: пропуски – 2%, двойники – 2%); глубина заделки – 12,1 см (по ТУ 4,0-18,0 см). На основании полученных данных можно сделать вывод, что картофелесажалка MIEDEMA CP 42P выполняет технологический процесс с показателями качества, отвечающими требованиям ТУ и с/х производства. |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена при скорости движения 5,6 км/ч (по ТУ – max 9 км/ч). Коэффициент надежности технологического процесса получен равным 1,0 (по ТУ – 0,98). Производительность за час основного времени составила 1,67 га/ч (по ТУ – до 2,7 га/ч), сменного времени – 1,12 га/ч (по ТУ – нет данных). Удельный расход топлива за сменное время – 8,59 кг/га (по ТУ – нет данных). |
| Безопасность движения | Картофелесажалка CP 42P приспособлена для движения по дорогам общего пользования. На сажалке установлены внешние световые приборы, дублирующие задние световые приборы трактора; спереди и сзади габариты машины по ширине обозначены щитками размером 280(420 мм с наклонными красно-белыми полосами, дополнительными боковыми габаритными огнями, кроме того сзади установлены задние круглые световозвращатели красного цвета; на задней стенке бункера установлен знак тихоходного транспортного средства. На машине нанесен знак ограничения максимальной транспортной скорости. Имеются устройства для механической фиксации в транспортном положении самой машины, маркеров, приводного колеса, опоры сницы, кроме того на магистралях гидросистемы машины установлены гидрозапорные краны. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание сажалки затруднений не вызывает и осуществляется одним человеком. При проведении ТО используется инструмент из комплекта трактора. Трудоемкость ТО, чел.-ч: ежесменного ТО – 023; при хранении (постановка, снятие) – 2,59. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Картофелесажалка MIEDEMA CP 42P надежно и качественно выполняет технологический процесс с производительностью, отвечающей требованиям ТУ. Картофелесажалка в базовой комплектации соответствует требованиям безопасности. Картофелесажалка MIEDEMA CP 42P находит применение в сельском хозяйстве в зоне деятельности МИС. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 Телефон (49243) 6-03-47 Факс: (49243) 6-04-05 E-mail: pna@vladmis.petush.elcom.ru |
| Испытания провел: | Гусев В.Г. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-24-10 (4090032) от 07 сентября 2010 года |