МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-63-06 (4090092)

Телескопический конвейер MIEDEMA ТАТ/НАТ

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Колнаг» | 140402, г. Коломна, Московская область, Окский проспект, д. 42 |
|  | тел.: (4966) 13-11-53 факс.: (4966) 12-12-10 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Телескопический конвейер MIEDEMA ТАТ 161/70 |
| Назначение | Телескопический конвейер MIEDEMA ТАТ 161/70 предназначен для приема картофеля, лука и другой сельскохозяйственной продукции от одной машины и передачи этого продукта на другую машину. Используется в составе технологических линий, комплексов и самостоятельно в закрытых помещениях. |
| Качество работы: |
| Потери клубней, % | 0 |
| Повреждение клубней, % | 0 |
| Производительность, т/ч | 10,6 (зависит от подачи) |
| Условия эксплуатации |  |
| Настройка рабочих органов | механическая, ручная |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,07 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Телескопический конвейер MIEDEMA ТАТ 161/70 состоит из приемного и загрузочного транспортеров. Загрузочный транспортер при необходимости можно выдвигать и устанавливать в одну линию с приемным транспортером или под углом, тем самым регулируя рабочую длину и пространственное положение конвейера в зависимости от условий работы. Приемный транспортер состоит из рамы с прицепным устройством, полотна, приемной части, опорных роликовых колес, оснащенных тормозами. Высота приема и загрузки регулируется механическими домкратами. Загрузочный транспортер состоит из основной рамы, полотна, рамы опорных и ходовых пневматических колес. Высота регулируется вручную гидравлическим домкратом. Питание электропривода конвейера от сети переменного тока 380 В частотой 50 Гц. Привод транспортеров однотипный и включает в себя: ведущий двухскоростной мотор-барабан, ведомый барабан, поддерживающие рамки. Управление конвейером осуществляется оператором с блока управления на приемном транспортере.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм |  |
| в рабочем положении | 16000/1900/2040 |
| в транспортном положении | 11000/1900/2040 |
| Ширина полотна, мм | 700 |
| Скорость движения полотна, м/мин. | 21,0 и 40,2 |
| Масса конвейера, кг | 1505 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания конвейера ТАТ 161/70 проводились в хранилище стационарного типа с активным вентилированием на приеме картофеля от конвейера RT 30 и передаче его на элеватор LBV 1270, при скорости движения полотна 40,2 м/мин. Конвейер обслуживается одним оператором. В процессе работы конвейера потерь и повреждения клубней не выявлено. Показатели качества соответствуют требованиям проекта ТУ и с/х производства. Надежность выполнения технологического процесса высокая. |
| Производительность | Конвейер ТАТ 161/70 использовался в технологической линии: принимал картофель от конвейера RT 30 и передавал его на элеватор LBV 1270 при скорости движения полотна 40,2 м/мин. Производительность за 1 час основного времени составила 10,56 т, что обусловлено подачей предыдущих машин. Удельный расход электроэнергии при этом составил 0,21 кВт.ч/т. |
| Безопасность движения | Конвейер ТАТ 161/70 не предназначен для транспортировки по автодорогам. Допускается транспортировка энергосредством (трактором) внутри хозяйства на небольшие расстояния со скоростью не более 6 км/ч. |
| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации предусмотрено ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,07 чел.-ч, периодического 0,30 чел.-ч, сезонного 0,96 чел.-ч. Обслуживание затруднений не вызывает. Информации в разделе ТО инструкции по эксплуатации достаточно, для обслуживания, однако построение, изложение и содержание требуют доработки. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Телескопический конвейер MIEDEMA ТАТ 161/70 соответствует требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства по показателям назначения и надежности, имеет одно несоответствие требованиям проекта ТУ по безопасности, устранимое без изменения конструкции конвейера. Рекомендуется к использованию в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 тел./факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Верещага И.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-63-06 (4090092) от 04 декабря 2006 года. |