МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-91-11 (1030051)

Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-10

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «МордовАгроМаш» | 430008, Республика Мордовия, г. Саранск, р/п Луховка-1, ул. Рабочая, 15а Тел.: 8 (8342) 25-84-24, 25-85-57 Факс.: 8 (8342) 25-85-23 E-mail: mam@oaomam.ru |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-10 |
| Назначение | Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-10 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог общей сети РФ и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Прицеп эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 20°С. |
| Качество работы | Транспортировка |
|  | навоз | зеленая масса |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| по полю | 23,0 | 22,7 |
| по дороге | 31,3 | 31,3 |
| Масса груза в кузове, кг | 9800 | 4000 |
| Объем кузова полуприцепа с надставными бортами, м3 | 12,4 | 12,4 |
| Потери груза, %: |  |  |
| при транспортировке | 0 | 0 |
| при разгрузке | 0 | 0 |
| Полнота разгрузки, % | 100 | 100 |
| Производительность за 1 час, т (ткм) |
| - основного времени | 13,8 (62,3) | 5,9 (26,7) |
| Условия эксплуатации: |
| навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | тягово-сцепное устройство системы «крюк-петля» по ГОСТ 2349 |
| перевод в рабочее и транспортное положения | гидравлический |
| настройка рабочих органов | не требуется |
| время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,08 |
| Агрегатирование | колесные тракторы тягового класса 2,0-3,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 24,4-46,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,29 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Прицеп 2ПТС-10 состоит рамы, подвески передней оси, подвески задней оси, площадки поворотной, дышла, кузова, опрокидывающего механизма кузова, гидросистемы опрокидывающего механизма с приводом от гидросистемы трактора, системы электрооборудования, однопроводной, постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора, рабочей тормозной системы – с пневматическим однопроводным приводом от системы трактора, стояночной тормозной системы с механическим ручным приводом. Загрузка прицепа может производиться справа и слева в движении и на погрузочной площадке, разгрузка назад и на стороны, при опрокидывании платформы назад вынимаются запорные пальцы передних опор, а на сторону противоположные опрокидыванию. Опускание платформы происходит под собственным весом в «плавающем» положении распределителя гидросистемы трактора.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 6560 |
| ширина | 2450 |
| высота без надставных бортов/с надставными бортами | 1980/2440 |
| высота при выгрузке назад | 5640 |
| высота при разгрузке на сторону | 3575 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 3251 |
| Грузоподъемность, кг | до 10000 |
| Распределение полной массы прицепа, кг: - на переднюю ось - на заднюю ось | 6630 6033 |
| Рабочая скорость, км/ч: | до 31,3 |
| Вместимость кузова, м3 : - с основными бортами - с надставными бортами | 7,05 12,4 |
| Погрузочная высота: - по полу платформы - по бортам основным/надставным | 1310 1940/2420 |
| Дорожный просвет, мм | 440 |
| Ширина колеи, мм | 2040 |
| База, мм | 3050 |
| Угол опрокидывания кузова, град.: - при разгрузке назад - при разгрузке на сторону | 51 50 |
| Углы свеса, град: - задний - передний | 60 58 |
| Шины: - тип - типоразмер - давление, МПа | пневматические 16,5/70-18 0,41 |
| Гидроцилиндр опрокидывающего механизма | четырехступенчатый |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,9 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания прицепа тракторного самосвального 2ПТС-10 в агрегате с тракторами Т-150К и МТЗ-1523 проводились на транспортировке навоза и зеленой массы. Масса перевозимого груза находилась в пределах 4000-9800кг, потерь груза на всех видах работ не отмечено. Полнота разгрузки соответствует нормативу ТУ (100%). Коэффициент надежности технологичес-кого процесса по всем видам работ равен 1,0. |
| Производительность за 1 час времени | Транспортировка |
|  | навоза | зеленой массы |
| - основного,т/ч (т·км/ч) | 13,8 (62,3) | 5,9 (26,7) |
| - сменного,т/ч (т·км/ч) | 5,24 (23,7) | 2,7 (12,3) |
| - эксплуатационного, т/ч (т·км/ч) | 5,23 (23,6) | 2,69 (12,2) |
| Скорость движения (средняя), км/ч: с грузом без груза | 12,14 13,3 | 13,03 13,7 |
| Удельный расход топлива за сменное время: кг/т кг/ткм | 2,3 0,5 | 4,3 0,9 |
| Безопасность движения | Для обеспечения безопасности транспортных переездов со скоростью до 35км/ч прицеп оборудован рабочей тормозной системой с пневмоприводом по однопроводной схеме, внешними светосигнальными приборами. Стояночная тормозная система обеспечивает удержание загруженного прицепа при установке его на уклоне 18%. Угол поперечной статической устойчивости загруженного до номинальной грузоподъемности прицепа составляет 35º |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены ежесменное ТО, периодические ТО-1 (через 125ч) ТО-2 (через 500ч), ТО при постановке на хранение и снятии с хранения. Оперативная трудоемкость ЕТО-0,25 чел.-ч, ТО-1 – 0,51 чел.-ч, ТО-2-2,92 чел.-ч., ТО при постановке на хранение и снятии с хранения -5,3 чел.-ч.. «Руководство по эксплуатации» составлено в достаточном объеме для правильной эксплуатации полуприцепа. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-10 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон: 8 (49243) 6-03-47 Факс: 8 (49243) 6-04-05 Е-mail: info@vladmis.ru |
| Испытания провел: | Витренюк О.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-91-11 (1030051) от 01 декабря 2011 года. |