МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

« ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
БОРОНОВАЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 
НА МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ

г. Солнечногорск
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение	3

Технико-эксплуатационные характеристики бороновальных агрегатов

(по результатам испытаний на Алтайской МИС)	4

Технико- эксплуатационные характеристики бороновальных агрегатов

(по результатам испытаний на Северо-Кавказской МИС)	14

Технико- эксплуатационные характеристики бороновальных агрегатов

(по результатам испытаний на Сибирской МИС)	21

В В Е Д Е Н И Е

В настоящем отчете представлены сравнительные технико-эксплуатационные характеристики отечественных и зарубежных почвообрабатывающих орудий (борон), по результатам проведенных машиноиспытательными станциями испытаний.

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БОРОНОВАЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

(По результатам испытаний на Алтайской МИС)

БОРОНА ЗУБОВАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ 
БЗГ-24 "МЕЧТА"

Изготовитель - ОАО "АНИТИМ", г. Барнаул

Борона зубовая гидрофицированная БЗГ-24 "Мечта" предназначена для предпосевной провокации и уничтожения мелких сорняков, рыхления почвы, довсходового и послевсходового боронования посевов, разрушения (измельчения) и распределения стерни, соломы и растительных остатков по полю, провокации сорняка и падалицы после сбора урожая.

Может применяться на полях с уклоном не более 10˚ и влажностью почвы не более 28%

Агрегатируется с тракторами класса 3 и выше.

Основными узлами являются: сница, брус центральный, брусья боковые, ходовых и опорных колес. Боковые брусья соединяются с центральным  брусом крестовинами. На брусьях крепятся рабочие секции борон в количестве 16 штук.

Угол атаки зубьев борон меняется от 0 до 75º параллелограммным механизмом.

АГРЕГАТ-СЦЕПКА
ПРИЦЕПНАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ  БОРОНОВАЛЬНАЯ
ЗПГ-24

Изготовитель - ООО "Торговый Дом Агродилер", г. Белгород.

Агрегат–сцепка прицепная гидрофицированная бороновальная ЗПГ-24 предназначена для закрытия влаги в период предпосевного боронования, боронования озимых, довсходового и послевсходового боронования посевов, обработки стерни (сбор соломы в валки, равномерное распределение  растительных остатков по полю).

Применятся на полях с уклоном не более 10˚ и влажностью почвы не более28%

Агрегатируется с тракторами класса 3 - 4.

Основными узлами являются:  сница, брус центральный, брусья боковые, ходовые и опорные колеса. Боковые брусья соединяются с центральным  брусом крестовинами. На брусьях крепятся рабочие секции борон в количестве 16 штук с пружинными зубьями.

Угол атаки зубьев борон меняется от 0 до 75º параллелограммным механизмом.

БОРОНА ЗУБОВАЯ ТЯЖЁЛАЯ
БЗ-21Т

Изготовитель - ЗАО "Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова", г. Белгород

Борона зубовая тяжёлая БЗ-21Т предназначена для ранневесеннего и предпосевного боронования, пожнивного рыхления почвы с провокацией роста и уничтожением мелких сорняков на всех операциях, распределения и заделки растительных остатков после уборки урожая.

Применяется на всех почвах с влажностью не более 30%, уклоном поверхности поля не более 10%, твёрдостью почвы в обрабатываемом слое не более 2,5 МПа

Агрегатируется с тракторами мощностью не менее 280 л.с.

Основными узлами являются: рама сварной конструкции из продольных брусьев квадратного сечения, сцепное устройство, секции рабочих органов с пружинными зубьями.

Рамы секций подвешены на рессорах, что позволяет им копировать рельеф поля. Угол наклона зубьев регулируется при помощи талрепа.

Разворот крыльев бороны, подъем и опускание центральной рамы и крыльев из рабочего положения в транспортное и обратно гидравлический.

БОРОНА ТЯЖЁЛАЯ ПРУЖИННАЯ 
БТ-18

Изготовитель - ЗАО "Машзавод", с.Павловск, Алтайский край

Борона тяжёлая пружинная БТ-18 предназначена для распределения и частичного измельчения сухой стерни, выравнивания поверхности поля, измельчения крупных комков почвы, провокации сорняков и падалицы после уборки урожая, разрушения поверхностной почвенной корки, ранневесеннего боронования.

Применяться на полях с уклоном не более 10˚, влажностью почвы не более30% и твёрдостью до 2,5МПа.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 5

Основными узлами являются: прицепное устройство с опорными колесами, средняя и боковые рамы на которых установлены рабочие секции борон.

Рабочие секции состоят из двух продольных и пяти поперечных брусьев. Поперечные брусья соединены между собой параллелограммным механизмом. На поперечных брусьях установлены пружинные зубья. Угол атаки зубьев меняется от 5 до 65° на секторе параллелограммного механизма.

Разворот крыльев бороны, подъем и опускание  центральной рамы и крыльев из рабочего положения в транспортное и обратно гидравлический.

БОРОНА ЗУБОВАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ ТЯЖЁЛАЯ

БЗГТ-7 "ПОБЕДА"

Изготовитель - ОАО "АНИТИМ", г. Барнаул

Борона зубовая гидрофицированная тяжёлая БЗГТ-7 предназначена для закрытия влаги, предпосевной провокации и уничтожения мелких сорняков, рыхления почвы, разрушения (измельчения) и распределения стерни, соломы и растительных остатков по полю, провокации сорняка и падалицы после сбора урожая.

Применятся на полях с уклоном не более 10˚ и влажностью почвы не более 28 % в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 2 и более.

Основными узлами являются: сница, рама центральная с ходовыми колесами, рамы левая и правая. На рамах установлены рабочие секции борон с пружинными зубьями.

Секции имеют параллелограммные механизмы регулировки угла атаки пружинных зубьев; Угол атаки зубьев меняется от 5 до 60°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОРОН ЗУБОВЫХ ПРУЖИННЫХ

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка бороны | БЗГ-24 | ЗПГ-24 | БЗ-21Т | БТ-18 | БЗГТ-7 |
| Агрегатируется |  |
| - класс трактора | 3, не менее | 3-4 | Мощность 280 л.с, не менее | 5-7 | 2, не менее |
| - марка трактора | Т-150К | Т-150К | К701 | К-701 | Т-150К |
| Рабочая скорость, км/ч | От 9 до 10 | От 10 до 11 | До 15 | От 12 до 15 | От 12 до 18 |
| Рабочая ширина захвата, м | 24,0 | 23,8 | 20,7 | 17,5 | 6,7 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении: |  |  |  |  |  |
| длина | 8545 | 8200 | 9090 | 9530 | 7300 |
| ширина | 24610 | 24000 | 22150 | 18150 | 6700 |
| высота | 920 | 900 | 1570 | 1200 | 1300 |
| - в транспортном положении: |  |  |  |  |  |
| длина | 17200 | 17030 | 15000 | 14720 | 5000 |
| ширина | 4100 | 4620 | 4140 | 4040 | 3050 |
| высота | 2000 | 2130 | 3100 | 3300 | 3000 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3115 | 2955 | 6520 | 5830 | 2110 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | От 1 до 9 | От 1 до 9 | От 2 до 8 | До 7,5 | От 4 до 12 |

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОРОН ЗУБОВЫХ ПРУЖИННЫХ

| Показатель | Значение показателей по: |
| --- | --- |
|  | НД | результатам испытаний на предпосевном бороновании почвы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| -трактор |  | Т-150К | Т-150К | К-701 | К-701 | Т-150К |
| - бороновальный агрегат |  | БЗГ-24 | ЗПГ-24 | БЗ-21Т | БТ-18 | БЗГТ-7 |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 15 | 10,2 | 10,32 | - | 12,59 | - |
| - рабочая ширина захвата, м | До 24 | 24,0 | 23,80 | - | 17,50 | - |
| - угол атаки, º |  | 60 | 75 | - | 35 | - |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени |  | 25,48 | 24,57 | - | 22,03 | - |
| - сменного времени |  | 18,45 | 18,89 | - | 16,96 | - |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 0,99 | 0,96 | - | 2,31 | - |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | 135 | 135 | - | 135 | - |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | От 4 до 12 | 2,7 | 7,0 | - | 6,0 | - |
| Крошение почвы, %, |  |
| размер комков не более 25 мм | Нет данных | 86,1 | 78,1 |  | 81,4 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 3 | 1,1 | 1,7 | - | 3,4 | - |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось | Не наблюдалось | - | Не наблюдалось | - |

продолжение таблицы

| Показатель | Значение показателей по: |
| --- | --- |
|  | НД | результатам испытаний на обработке пара |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| -трактор |  | Т-150К | Т-150К | К-701 | К-701 | Т-150К |
| - бороновальный агрегат |  | БЗГ-24 | ЗПГ-24 | БЗ-21Т | БТ-18 | БЗГТ-7 |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 15 | 9,65 | - | - | 12,48 | 16,16 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 24 | 23,50 | - | - | 17,50 | 6,63 |
| - угол атаки, º | От 5 до 90 | 90 | - | - | 85 | 74 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени | 7,8-30,6 | 22,67 | - | - | 21,84 | 10,67 |
| - сменного времени | Нет данных | 17,16 | - | - | 16,82 | 8,38 |
| Удельный расход топлива, кг/га | От 1 до 4 | 1,29 | - | - | 2,38 | 2,22 |
| Наработка на отказ, ч | 100 | 135 | - | - | 135 | 134 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | От 4 до 12 | 6,0 | - | - | 12,5 | 7,1 |
| Крошение почвы, %, |  |
| размер комков не более 25 мм | Нет данных | 74,4 | - |  | 97,4 |  |
| Подрезание растительных остатков (сорных растений), % | Не менее 90 | 81 | - | - | 100 | 93 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 3 | 1,6 | - | - | 4,2 | 1,2 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось | - | - | Не наблюдалось | Не наблюдалось |

окончание таблицы

| Показатель | Значение показателей по: |
| --- | --- |
|  | НД | результатам испытаний на обработке жнивья |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| -трактор |  | Т-150К | Т-150К | К-701 | К-701 | Т-150К |
| - бороновальный агрегат |  | БЗГ-24 | ЗПГ-24 | БЗ-21Т | БТ-18 | БЗГТ-7 |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 15 | 11,23 | - | 14,79 | 14,75 | 17,12 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 24 | 23,50 | - | 20,7 | 17,50 | 6,52 |
| - угол атаки, º |  |  | - | 75 | 55 | 27 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени |  | 26,40 | - | 30,61 | 25,34 | 11,30 |
| - сменного времени |  | 19,89 | - | 23,88 | 19,23 | 8,85 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 0.88 | - | 1,37 | 1,56 | 1,99 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | 135 | - | 132 | 135 | 134 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | От 4 до 12 | 3,4 | - | 4,1 | 5,1 | 2 |
| Крошение почвы, %, |  |
| размер комков не более 25 мм |  | 96,8 | - |  | 84,4 | 79,6 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 3 | 3,0 | - | 1,8 | 2,2 | 1,3 |
| Сохранение стерни, % |  | 86,5 | - | - | 80 | 85,5 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось | - | Не наблюдалось | Не наблюдалось | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БОРОНОВАЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

(По результатам испытаний на Северо-Кавказской МИС)

БОРОНА ПРУЖИННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
БПН-8

Разработчик - ОАО «Южный ветер», г.Зерноград Ростовской области

Борона пружинная универсальная БПН-8 предназначена для выполнения весенних и осенних предпосевных работ, послепосевных работ по вычёсыванию мелких сорняков, по уходу за парами.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.

Борона представляет собой навесное орудие и состоит из центральной рамы, левого и правого крыльев, секций борон пружинных, опорных колес.

Все узлы бороны цельносварные. Узлы соединяются между собой быстросъёмными пальцами, что позволяет легко и быстро разобрать и собрать борону.

Конструкция крепления опорного колеса к раме представляет собой домкрат с винтовой передачей. Это позволяет осуществлять плавную регулировку глубины обработки почвы дополнительно к ступенчатой на каждой секции пружинных борон.

БОРОНА ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ
БПГ-15

Изготовитель - ОАО «Миллеровосельмаш»,
г. Миллерово Ростовской области

Борона прицепная гидрофицированная БПГ-15 предназначена для выполнения операций по закрытие влаги в период предпосевного боронования, довсходового и послевсходового боронования посевов технических и зерновых культур с целью удаления сорняков, сбора в валки пожнивных остатков, боронования озимых.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 2 - 3.

Борона состоит из прицепного устройства, центральной, левой и правой балок, опорных колёс, траверсы, пружинных бороновальных секций, левого и правого блоков опорных колёс и гидросистемы.

АГРЕГАТ БОРОНОВАЛЬНЫЙ 
АБ-24

Изготовитель - ОАО «Волгоградский электромеханический завод»,

г. Волгоград

Агрегат бороновальный АБ-24 предназначен для довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур, разрушения почвенной корки, уничтожения сорной растительности и выравнивания поверхности поля.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 3 - 4.

Агрегат представляет собой прицепную машину и состоит из сцепки шириной захвата 24,4 м и навешенных вдоль её ширины захвата шестнадцати секций пружинных борон. Сцепка состоит из рамы, сницы в сборе, крыльев, шарниров, опорных колёс, ходовых колёс, транспортных колёс, тросовых растяжек, гидросистемы.

Агрегат имеет три возможные положения:

- рабочее;

- положение с поднятыми пружинными боронами на 25…45° для переезда на разворотных полосах;

- положение дальнего транспорта.

Техническая характеристика бороновальных агрегатов

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка бороны | БПН-8 | БПГ-15 | АБ-24 |
| Агрегатируется |  |
| - класс трактора | 1,4 | 2; 3 | 3; 4 |
| - марка трактора | МТЗ-80 | МТЗ-80; Агромаш-90ТГ | Agrotron L 720 DCR; Агромаш-90ТГС |
| Рабочая скорость, км/ч | До 12 | 7…10 | До 15 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 8,0 | 15,11 | 24,36 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении: |  |  |  |
| длина | 1630 | 6980 | 8725 |
| ширина | 7970 | 16270 | 25100 |
| высота | 1430 | 985 | 1050 |
| - в транспортном положении: |  |  |  |
| длина | 1630 | 11980 | 17540 |
| ширина | 4305 | 4105 | 3520 |
| высота | 2740 | 2580 | 2685 |
| Глубина обработки почвы, см | До 9 | До 9 | До 9 |
| Масса эксплуатационная, кг | 866 | 2315 | 3680 |
| Количество борон, шт. | 8 | 10 | 16 |
| Число рабочих органов на одной бороне, мм | 50 | 20 | 20 |
| Угол наклона зубьев, град. | 45 | 15; 30; 45; 60; 75; 90 | 0; 15; 30; 45; 60; 75; 90 |

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОРОНОВАЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

|  | Значение показателя по НД | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- | --- |
| Показатель |  | боронование всходов | боронование | боронование |
|  |  | озимой пшени-цы | подсол-неч- ника | довсходовое подсолнеч-ника | предпосев-ное полупара | пара | всходов подсолнечника | довсходовое посевов нута | зяби | всходов озимой пшеницы | всходов подсол-нечника |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | МТЗ-80 | Агромаш-90ТГ | Agrotron L 720 DCR | Агромаш-90ТГС |
| - бороновальный агрегат |  | БПН-8 | БПГ-15 | АБ-24 |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 15 | 9,21 | 7,32 | 11,52 | 8,90 | 8,6 | 9,5 | 14,81 | 10,01 | 6,63 | 6,9 |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 7,8 | 7,85 | 14,6 | 14,6 | 14,8 | 14,7 | 24,0 | 23,9 | 24,0 | 24,0 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени |  | 7,19 | 5,75 | 16,81 | 13,0 | 12,74 | 13,96 | 35,55 | 23,91 | 15,91 | 16,55 |
| - сменного времени |  | 5,39 | 4,37 | 12,60 | 9,86 | 9,35 | 11,21 | 23,86 | 16,92 | 11,30 | 11,72 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 1,21 | 1,51 | 0,78 | 1,16 | 0,69 | 0,66 | 1,11 | 1,68 | 1,00 | 0,97 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | 218 | 154 | Более 89 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Глубина обработки, см | 3-5 | 4,41 | 4,48 | 4,9 | 7,0 | 7,9 | 4,3 | 2,2 | 8,7 | 3,0 | 3,4 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 3 | 2,79 | 2,11 | 1,3 | 3,0 | 3,5 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 2,6 |
| Разрушение почвенной корки, % | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | - |
| Уничтожение сорных растений, % | Не менее 90 | - | 92,12 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| Повреждение культурных растений, % | Не более 3 |  | 3,3 | - | - | - | 2,1 | - | - | 0 | 1,1 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БОРОНОВАЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

(По результатам испытаний на Сибирской МИС)

АГРЕГАТ БОРОНОВАЛЬНЫЙ 
АБ-24

Изготовитель – ООО «Югжелдормаш», г. Волгоград.

Агрегат бороновальный прицепной АБ-24 предназначен для закрытия влаги перед посевом яровых и озимых культур, ухода за посевами технических и зерновых культур, разрушения почвенной корки, уничтожения сорной растительности и выравнивания поверхности поля.

Может применяться на полях с уклоном не более 7˚ и влажностью почвы не более 25 %.

Агрегатируется с тракторами класса 3-4.

Агрегат состоит из сцепки с навешенными вдоль её ширины захвата шестнадцатью пружинными боронами.

Борона пружинная состоит из рамы сварной конструкции, осей, на которых крепятся в шахматном порядке двадцать пружинных зубьев.

На бороне предусмотрена регулировка глубины обработки почвы путем изменения угла атаки зубьев с помощью изменения положения отверстий на секторе направляющей оси относительно фиксатора, используя при этом регулировочную ось.

Агрегат имеет три положения: рабочее, поднятое и положение дальнего транспорта.

Борона зубовая гидрофицированная тяжёлая

БЗГТ-15

Изготовитель – ОАО «Анитим»,  г. Барнаул.

Борона зубовая гидрофицированная тяжёлая прицепная БЗГТ-15 предназначена для закрытия влаги перед посевом яровых и озимых культур, ухода за посевами технических и зерновых культур, разрушения почвенной корки, уничтожения сорной растительности и выравнивания поверхности поля, равномерного распределения пожнивных остатков по поверхности поля.

Может применяться на полях с уклоном не более 8˚ и влажностью почвы не более 25 %.

Агрегатируется с тракторами класса 4-5.

Борона состоит из сницы, бруса центрального, брусьев боковых, секций борон и гидросистемы.

Секции бороны подвешены на упругих рессорах, обеспечивающих копирование и уменьшающих вертикальные колебания рам секций.

Брусья боковые при работе опираются на регулируемые по высоте ходовые колеса, закрепленные в торце брусьев, а при транспортировке опираются на колеса транспортные, которые расположены на расстоянии 1,2 м от торцов боковых брусьев.

БОРОНА ЗУБОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ
CONTOUR COMMANDER

Изготовитель – фирма «Brandt Agricultural Products Ltd»,Канада

Борона зубовая тяжелая прицепная Contour Commander предназначена для распределения растительных остатков после уборки и заделки их в почву, закрытия влаги перед севом, довсходового боронования посевов, заделки семян многолетних трав, повсходового боронования посевов технических и зерновых культур, рыхления поверхностного слоя почвы и выравнивание поверхности поля.

Агрегатируется с тракторами класса 5.

Борона представляет собой сцепку с навешенными вдоль её ширины семью секциями пружинных борон и состоит из следующих основных частей: сницы в сборе, рамы, крыльев, шарниров, опорных колес, ходовых колес, транспортных колес, жестко закрепленных растяжек, гидроцилиндров подъема.

Секции борон прикреплены к несущим балкам через независимую трапециевидную подвеску. Секция бороны состоит из рамы сварной конструкции, осей, на которых крепятся в шахматном порядке пружинные зубья.

На бороне предусмотрена гидравлическая регулировка угла наклона зубьев, позволяющая производить регулировку «на ходу» из кабины трактора.

Борона цепная Двуреченского
БЦД-12

Изготовитель – ООО «Таврический экспериментально-механический завод»,

Омская область

Борона цепная Двуреченского полуприцепная БЦД-12 предназначена для рыхления верхнего слоя почвы по стерне на глубину 20-30 мм, выравнивания поверхности поля, разрушения почвенной корки и создания мульчирующего слоя для снижения испарения влаги, удаления сорняков.

Агрегатируется с тракторами класса 1,4.

Борона состоит из трех (центральной и двух боковых) секций, соединенных между собой шарнирно; прицепного устройства с двумя натяжителями цепей, заднего бруса с натяжителем цепей и гидросистемы. На прицепном устройстве, рамах боковых секций и заднем брусе установлены подшипниковые опоры (гранаты), которые служат в качестве подвесок для рабочих цепей бороны и одновременно для регулирования их натяжения. Рабочая цепь состоит из якорной цепи с наваренными гнездами под шипы (зубья). Шипы изготовлены из конструкционной стали и термообработаны.

Конструктивно угол между цепями и поперечной осью бороны задан 350. В транспортном положении средняя секция опирается на колеса ходовые, задний брус на транспортные колеса.

БОРОНА
SUPERHARROW PLUS 
МОДЕЛИ 9HD8422H

Изготовитель – Компания «SUMMERS MANUFACTURING CO.INC»,

Северная Дакота, США

Борона прицепная SUPERHARROW PLUS МОДЕЛИ 9HD8422H предназначена для рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности поля, уничтожения почвенной корки и сорняков, измельчения и заделки пожнивных остатков после уборки зерновых культур комбайном.

Агрегатируется с тракторами класса 5.

Борона представляет собой сцепку с навешенными вдоль её ширины секциями пружинных борон и состоит из следующих основных частей: центральной и боковых рам, прицепного устройства, тросовой системы с гидравлическим управлением, независимых секций с рабочими органами - зубьями, которые крепятся к брусу при помощи специальных пружин, что обеспечивает гибкость, опорных и транспортных колес.

Углы наклона (атаки) зубьев регулируются пружинными замками.

Техническая характеристика борон

| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| --- | --- |
| Марка бороны | АБ-24 | БЗГТ-15 | Contour Commander | БЦД-12 | SUPERHARROW PLUS модели 9HD8422H |
| Агрегатируется |  |
| - класс трактора | 3-4 | 5 | 5 | 1,4 | 5 |
| - марка трактора | ДТ-75, ДТ-175, Т-150, Т-150К; ВТ-100, ВТ-150 | К-700А, К-701 | Versatile 2375 | МТЗ-80/82 | John Deere 9420 |
| Рабочая скорость, км/ч* | 13,0-14,1 | 11,7-11,9 | 16,0-16,4 | 12,0-13,0 | 16,5-17,0 |
| Рабочая ширина захвата, м* | 23,6-23,9 | 15,0-15,1 | 20,0-20,83 | 11,53-12,0 | 25,42-25,58 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении: |  |  |  |  |  |
| длина | 8640 | 9050 | 8450 | 9450 | 9330 |
| ширина | 24400 | 16170 | 21380 | 12200 | 25610 |
| высота | 1130 | 1300 | 1620 | 2007 | 1350 |
| - в транспортном положении: |  |  |  |  |  |
| длина | 17400 | 13280 | 16300 | 9400 | 18020 |
| ширина | 3890 | 4370 | 3970 | 4230 | 4640 |
| высота | 2700 | 3020 | 3850 | 4560 | 3140 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3750 | 5300 | 6025 | 2455 | 6804 |
| Угол наклона зуба, к горизонту, град. | 15; 30; 45; 60; 75; 90 | 15; 30; 45; 60; 75; 90 | 90…45 | - | 90…45 |

* Показатели определены за весь период испытаний

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОРОН

|  | Значение показателя по: |
| --- | --- |
| Показатель | АТТ, НД | данным испытаний |
|  |  | боронование почвы (предпосевное) | боронование посевов (довсходоввое) | боронование весеннее | боронование почвы после культивации |
| Состав агрегата: | Согласно инструкции по эксплуатации |  |
| - трактор |  | Т-150К | К-700А | Versatile 2375 | МТЗ-80 | John Deere 9420 |
| - бороновальный агрегат |  | АБ-24 | БЗГТ-15 | Contour Commander | БЦД-12 | SUPERHARROW PLUS модели 9HD8422H |
| Режим работы: |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 15 | 14,1 | 11,76 | 16,4 | 12,6 | 16,8 |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 23,9 | 15,1 | 20,83 | 11,53 | 25,57 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени |  | 33,7 | 17,8 | 34,16 | 14,53 | 42,96 |
| - сменного времени |  | 25,59 | 13,8 | 26,27 | 11,4 | 30,2 |
| Удельный расход топлива, кг/га |  | 0,87 | 1,67 | 1,19 | 0,92 | 1,55 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | более 130 | более 130 | более 130 | более 130 | более 130 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Средняя глубина обработки, см | 3-5 | 5 | 6 | 7 | 5,5 | 4,5 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 3 | 2,3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 1,5 |
| Забивание и залипания рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |